МАШИНА МЕШКОЗАШИВОЧНАЯ СЕРИИ "ИГЛА" GK 9-2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставщик ООО «Нотта» тел.(8442) 98-34-45, 98-00-45

| Параметр | Игла-2 | Игла-3 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная скорость шитья, ст./мин. | 800 | 800 |
| Максимальная толщина прошиваемого материала, мм. | 8 | 6 |
| Максимальная длина стежка, мм. | 8 (фикс.) | 4…10 |
| Модель иглы | GK9 №200 |
| Фиксация подъема лапки | нет | да |
| Применяемые нити – полиэстер, х/б, № | 20/6 | 20/6 |
| Мощность мотора, Вт. | 90 | 90 |
| Напряжение мотора, В | 220 |
| Габаритные размеры машины, мм. | 320х240х160 |
| Вес нетто, с бобиной нити, кг. | 4 |

- Назначение машины.

Портативные машины "Игла" разработаны для зашивания горловины наполненного мешка и применяются в сельском хозяйстве, пищевой, химической, строительной промышленности. Машина выполняет однониточный цепной стежок (тип стежка 101), который легко растяжим и способен распускаться. Машина имеет легкий вес и простое управление. Машина служит для сшивания наполненных мешков из джута (мешковины), бумаги (крафт-мешки), полипропилена. Имеется модификация машины GK9-25 двухниточного одноигольного стежка.

- Работа на машине и меры предосторожности.

Т.к. машина подсоединяется к электрической сети, следует уделять особое внимание правильности подключения. Перед подключением проверьте соответствие напряжения в сети тому напряжению, на которое рассчитан мотор машины. В случае наличия в комплекте машины трансформатора (модели на 36 В, поставляемые по спецзаказу), включать машину в сеть напрямую запрещается. Проверьте вилку машины на соответствие стандарту розетки. В случае несоответствия вилки и розетки замените розетку или вилку. При замене вилки примите во внимание, что  заземляющий провод имеет желто-зеленый цвет. Запрещается подключать машину к сети без заземления. Проверку подсоединения заземляющей шины к корпусу машины производите один раз в три месяца.

Перед зашиванием мешка проверьте, нет ли запутывания или обрыва нити. При необходимости подогните проволочную державку (ее конец должен располагаться на оси бобины). Обрыв также возможен  в случае застревания нити между низом бобины и пластмассовой чашкой.

Для работы на машине следует поднять лапку при помощи рычага, расположенного сзади на корпусе машины, разместить под лап-кой мешок, опустить лапку и нажать на кнопку пуска KD9 (рис. 1). Удерживая кнопку нажа-той, прошить мешок по желаемой траектории. Отпустить кнопку, сделав дополнительно це-почку нити длиной около 10 см и обрезав ее вручную посередине при помощи ножа КR35 (рис. 2), расположенного позади игольной пла-стины. При этом мешок будет зашит. По окончании прошивания мешка строго отключайте мотор машины во избежание его несвоевремен- Рис. 1.			     ного выхода из строя и перегрева. Режим работы мотора – повторно-кратковременный: 7,5 сек - работа/7,5 сек – пауза. Запрещается включать машину без материала под лапкой. Это может привести к преждевременному выходу из строя лапки и двигателя ткани.

Для удобства работы в комплект машины входит ремень KR4, который крепится к машине и предназначен для более равномерного распределения веса машины на кисть работника.

Машина поставляется заправленной нитью. Для установки другой катушки с нитью свяжите конец нити, находящейся в машине, с началом нити с новой катушки. Продерните узелок пинцетом через нитеводители до иглы. Обрежьте узелок нити Рис. 2.                                     и вставьте нить в игольное ушко вручную.

- Уход за машиной.

Периодически следует проводить очистку и смазку машины:

- ВНИМАНИЕ!!! Все движущиеся части машины должны смазываться веретенным маслом после прошивания 150 – 200 мешков. Также масло следует добавлять в места, указанные стрелками на рис. 3. Регулярно добавляйте густую смазку (солидол, литол) в механизм редуктора под декоративные колпачки на корпусе машины KR22 (рис. 1), а также в механизм привода двигателя ткани (доступен при снятой крышке KR34, по стрелкам рис. 8). При проведе- Рис. 3.                                     нии ремонтов, но не реже одного раза в три месяца, производите замену смазки в червячной паре, сняв мотор KD1 в сборе с червяком, открутив четыре винта 33 его крепления к корпусу машины.

- При длительных перерывах в работе покрывайте машину пыленепроницаемой бумагой и держите машину в хорошо проветриваемом помещении.

- Если машина не использовалась долгое время или только что приобретена, она должна быть смазана в соответствии с рис. 3 и 8 во все пресс-масленки или отверстия, помеченные надписью “OIL”. После смазки включите машину на 30 сек. для распределения масла. После этого машина может быть запущена в работу.

- После каждой смены производите очистку машины от пыли, особенно следите за чистотой двигателя ткани, лапки, вентиляционных отверстий мотора.

- Маховик КР1 мотора (рис. 4) вращайте только по часовой стрелке. Маховик служит для подъема и опускания иглы.

- При шитье толстых мешков из джута Рис. 4.					или бумаги смазывайте нить небольшим количеством масла во избежание пропуска стежков или обрыва нити.

- Регулировка машины.

ВНИМАНИЕ!!! Регулировки, помеченные звездочкой *, разрешается проводить только квалифицированным механикам.

- Замена иглы (рис. 5). Поверните маховик КР1 по часовой стрелке для установки иглы в верхнее положение. Ослабьте винт КS4 ключом из комплекта машины. Выньте старую иглу и вставьте новую до упора вверх, обращая внимание на направление длинного желобка иглы наружу к работаю- Рис. 5.                              	         щему. Затяните винт.

- Заправка машины (рис. 1, 4). При обрыве нити или ее полном окончании снимите нить с новой бобины и проденьте ее через отверстия А и В в нитеводителе KR20, затем между дисками нитенатяжителя KR21, через нитеводитель С, через отверстие в игловодителе и проденьте нить наружу. Проведите нить вниз вдоль боковой крышки KR24 и вставьте в иглу. Вытяните нить на длину около 10 см. и расположите нить между лапкой и двигателем ткани. Машина готова к работе.

- Выбор нити. Для работы на машине используется полиэстеровая или хлопчатобумажная нить номер 20/6 на конусных бобинах весом около 200 грамм. Бобина крепится к штырю гайкой KL1. Для получения качественного шва нить, независимо от ее состава, должна быть одинаковой толщины, без узелков, крепкой, легкой и гибкой и слегка тянущейся. Нить не должна чрезмерно скручиваться. Для оценки скручиваемости нити отрежьте 1 м. нити и совместите концы нити, подняв их вверх, так чтобы нить могла свободно вращаться. Допускается образование не более 6 узелков.

- Регулировка натяжения нити. Натяжение нити – главный фактор, влияющий на качество шва. Очень слабое натяжение может привести к запутыванию нити, распусканию или пропуску шва, высыпанию продукта из мешка. Очень сильное натяжение может спровоцировать обрыв нити, сборку материала мешка, его прорыв, уменьшение эластичности шва. Рекомендуется уменьшать натяжение при помощи регулятора КL2 (рис. 3) при работе на толстых мешках. Ослабление натяжения производится поворотом гайки регулятора против часовой стрелки.

- Регулировка правильного взаимного положения иглы и петлителя* (рис.6).

- Когда игла находится в крайнем нижнем положении, расстояние между ее осью и носиком петлителя КR33 должно составлять около 3,5 мм (рис. 6-1).

- Когда петлитель КR33 начинает проходить в петлю, образуемую ниткой, Рис. 6. 					 его поверхность должна находится не далее чем на 0,2 мм от иглы. Дистанция между нижней частью носика петлителя и верхним уровнем игольного ушка должна быть 2 – 3 мм, расстояние между верхом петлителя КR33 и нижним краем игольной пластины должно составлять 2 – 3 мм (рис. 6-2).

- Когда петлитель захватил нить и находится справа от иглы, расстояние между осью иглы и задней частью петлителя должно составлять 1,5 мм (рис. 6-3).

- Регулировка петлителя* (рис. 7).  Нормальное расстояние между верхом петлителя и нижней поверхностью игольной пластины должно составлять 2 – 3 мм. Высота    петлителя регулируется при ослабленном винте 33, который потом надо затянуть. Когда игла идет вниз и пересекается с петлителем, чрезмерный промежуток Рис. 7. 					      может быть отрегулирован после ослабления гайки 62 и винта 33 винтом 31. Чем больше вкручивать винт, тем меньше промежуток. После регулировки затяните гайку 62.

- Регулировка высоты двигателя ткани* (рис.8) производится в зависимости от вида и толщины материала. Нормальная подача материала изменяется при износе зубцов двигателя ткани. Высота регулируется при замене транспортера. Для этого поверните регулятор КР1 для установки двигателя ткани КR32 в крайнее верхнее положение и установите его на уровне свыше 1 – 1,2 мм над игольной пластиной КR36, после чего затяните винт 32.

- Регулировка длины стежка (машина "Игла-3"). Используя ключ, ослабьте винт КS2 и отрегулируйте длину стежка сдвигом винта КS2 вверх (для увеличения длины) или вниз (для уменьшения длины). Затяните винт.

- Замена угольных щеток мотора. Не реже одного раза в месяц осматривайте электропривод машины. Проверяйте крепление заземляющей ши-   				              Рис. 8. ны и износ щеток мотора. Для предотвращения поломки мотора заменяйте щетки при уменьшении их длины до 4 мм (около ¾ от первоначальной длины). В случае загрязнения коллектора мотора очистите его при помощи шкурки № 0. Не допускайте образования задиров и овальности при зачистке. Для замены щеток выньте старые пинцетом после отворачивания резиновых винтов-заглушек.

Сборочный чертеж