Мешкозашивочная машина  GK9-801

Поставщик: ООО «Нотта», ООО «Южанин34»

Конт.тел. (8442) 98-00-45, 98-34-45

Технические характеристики:

Тип стежка: Однониточный цепной стежок тип 101.

Модель иглы: DP x 5, 135x5. 25/200.

Технические характеристики нити: виниловая 2x3

Шитье скорости: 1500-1700 игл в минуту.

Моторные технические требования: 220-240V Напряжение, outputl 15 Вт, вращающихся speed7000r'm.

Размеры (cm x cm x cm): 25 лк 8Wx 24-й.

Масса нетто: 2.5 кг.

Примечания по операционной безопасности:

1.Удалите электрический штепсель прежде  чем поддержать который после использования.

2. Удостоверьтесь, что источник энергии этой машины соответствует напряжению перед использованием.

3.Используйте линию электропередачи с тремя штекерами и удостоверьтесь в хорошем заземлении.

4.Сохраняйте открытыми отверстия теплоотдачи двигателя.

5. Избегайте ударов о корпус машины, не применяйте грубую силу.

6. Обязательно нанимайте профессионалов для обслуживания машины.

7. Избегайте влаги и попадания воды на машину.

Инструкции для использования:

1. Замена иглы. Поднимает иглу в верхнюю мёртвую точку, ослабьте винт. Замените старую иглу на новую.

тогда зафиксируйте винт, удостоверьтесь, что игла зафиксирована. Выемка иглы должна быть направлена во внутрь (Смотрите рисунок в приложении).

2. Замена петлителя Поднимите двигатель ткани в самое высокое положение, ослабьте винт держателя петлителя B. наклоните вершину петлителя и поднимите петлитель (Согласно рисунка в приложении)

3. Заправка нити (Согласно рисунка в приложении)

4. Регулировка регулятора натяжения нити: Поверните гайку натяжения нити по часовой стрелке для увеличения натяжения, против часовой стрелки для ослабления натяжения.

(5) (Смотрите рисунок в приложении)

Особенности продукта и использование:

Особенности продукта:

(1) Особенности продукта: Эта машина - инновационный доступный продукт, имеющий преимущество в скорости и стабильности работы, решительно изменяет нестабильною работу машины старого типа, поломки, шум и другие  проблемы дизайна. Машина использует низкую передачу, которая является износостойкой, обладает большой стабильностью, легким весом, хорошей изоляцией и уплотнениями, разумной структурой и т.д., может уменьшить трудозатраты за счёт длительного времени работы

(2) Наладка давления: Отрегулируйте давление, в зависимости от типа материала, это может улучшить

эффективность и увеличивает продолжительность срока службы частей.

(3) Автоматическая обрезка нити: Нет необходимости обрезать нить в ручную, после шитья заведите стежок в паз системы нитеобрезания для обрезки нити.

Эта машина - подходящее оборудование для химических и строительных материалов, удобрений,

продуктов, почты, складов, пошива мешков, и т.д. Тип стежка - однониточный цепной стежок, имеет преимущества:

гибкость,

стабильность.

Машина проста в обслуживании, в работе, ремонте, и т.д.

Ниже представлена пошаговая схема заправки нити. Смажьте узлы согласно пунктам на рисунке

Инструкции для использования:

Регулировка регулятора натяжения нити: Поверните гайку натяжения нити по часовой стрелке для увеличения натяжения, против часовой стрелки для ослабления натяжения. Ослабить Натянуть слишком слабо нормально перетянут

Поднимите пластину нити и зафиксируйте, когда шьёте толстые материалы

Регулирование правильного положения иглы и петлителя:

| Проверьте чтоб расстояние между вершиной петлителя и верхним краем иглы должно составлять 2-3мм когда осуществляете ремонт машины. В противном случае, необходимо отрегулировать высоту | Проверьте чтоб расстояние между вершиной петлителя и верхним краем иглы составляло 3-3.5mm, когда игла находится в верхней мёртвой точке. В противном случае, ослабьте винт для наладки. |
| --- | --- |
| Зазор должен составлять 0.05-0.15mm когда петлитель находится в выемке иглы. | Замена петлителя: Поднимите двигатель ткани в верхнюю мёртвую точку, ослабьте винт B, наклоните вершину петлителя. |

Способы устранения неисправностей:

| Виды неисправностей | Появление неисправности | Причины неисправности | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сломана игла | Игла ломается при шитье толстых материалов | Кончик иглы сталкивается с петлителем. | Прекратите работу и замените сломанную иглу |
|  | Игла сталкивается с петлителем или прижимной лапкой | Ослабился винт держателя петлителя или прижимной лапки | Проверьте и подтяните винты |
| Пропуск стежков | Игла не попадает в петлю петлителя | Слишком высокое положение иглы | Сделайте соответствующие настройки согласно инструкции |
|  | Петлитель не захватывает нить | Нарушен зазор между петлителем и иглой | Сделайте соответствующие настройки согласно инструкции |
|  |  | Слишком высокое положение иглы |  |
|  | Иногда происходит пропуск Стежков при шитье толстых материалов | Плоскость зазора иглы нарушена. | Отрегулируйте зазор между иглой и петлителем |
|  |  | Неравномерное натяжение нити или нарушен сход нити | Отрегулируйте сход нити, используйте качественную нить |
| Обрыв нити | Оборванный конец нити нитевидный | Глазок иглы груб или с заусенцами | Замените иглу |
|  | Оборванный конец нити очень груб | Отверстия игольной пластины и поверхность вершины петлителя грубы или с заусенцами | Используйте нождачку, чтобы полировать |
|  | Оборванный конец нити выглядит порванным | Глазок иглы груб или с заусенцами, и прижимная лапка слишком плотно прижата |  |
| Другие | Продвижение материала не равномерно | Поверхность прижимной лапки груба, зубья двигателя ткани стёрты или не достаточно остры. Высота зубьев двигателя ткани не достаточно высока | Замените прижимную лапку и двигателя ткани и поднимите высоту зубов |
|  | Из конца не сглаживает | Поверхность между зубьями двигателя ткани и прижимной лапкой груба | Приспособьте поверхность прижимной лапки |
| Электродвигатель | Электродвигатель не вращается | Проверьте, стёрта ли угольная щетка | Замените угольные щётки |
|  | Электродвигатель не вращается или вращается слишком быстро | Контакты переключателя окислены и выпрямительная трубка сожжена | Замените переключатель и выпрямительную трубку |

# Text boxes

Регулировка давления: Поверните винт plusminus по часовой стрелке для увеличения давления, против часовой стрелки для уменьшения давления. Отрегулируйте давление должным образом в зависимости от прошиваемого материала для того, чтобы уменьшить нагрузку на электродвигатель и узлы машины.

. Замена иглы. Поднимает иглу в верхнюю мёртвую точку, ослабьте винт. Замените старую иглу на новую.

тогда зафиксируйте винт, удостоверьтесь, что игла зафиксирована. Выемка иглы должна быть направлена во внутрь

ослабить  затянуть

Регулировка давления: Поверните винт plusminus по часовой стрелке для увеличения давления, против часовой стрелки для уменьшения давления. Отрегулируйте давление должным образом в зависимости от прошиваемого материала для того, чтобы уменьшить нагрузку на электродвигатель и узлы машины.